四，注意事项：

1，操作试验仪时，要佩戴防护手套，以免冻伤。

- 试验完毕，将仪器取出低温箱，擦拭干净，防止干燥处。
3、使用仪器时必须接地。

仪器标定（出厂已标定好，不要轻易调整，以防数据错误）：按住S键不放开，显示F1，放开S键，按一下▲键，显示F4，按一下S键，显示数值，按住S键不放开，用▲键或▼键输入测定的温差值，按一下键退出。

第四页

一 概述
       全自动低温柔性试验仪是为了防水卷材低温柔度检测开发的，自带制冷，降温速度快，结构简单，操作方便，内胆及柔度仪采用304不锈钢，抗腐蚀，不生锈，符合国标GB／T328.14-2007"建筑防水卷材试验方法中第14部分·沥青防水卷材低温柔性》此标准中明确规定低温柔度测试，必须采用机械自动测试，避免人为因素产生影响，低温柔性试验仪是质量检测机构·防水卷材生产企业检测产品质量必须设备。

二 技术参数

电源：220V  输入功率：750W   测试速率：360±40mm／min    
 试件数量：5件                 最低温度：-40℃
 试件尺寸：150 X 25 m m       时间设置：0-9999分(可调)  
 弯曲轴尺寸：Φ20 Φ30 Φ50    温度精度：±0.5℃

外形尺寸：93cmX62cmX82cm    内部尺寸：50cmX40cmX36cm

重量：75KG                   使用环境温度：0-26℃

第一页